| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «Киселевский завод горного оборудования» на коуши ККБ __________________________________________________________ Наименование организации, заполнившей опросный лист Шахта _____________________________________________________ Ствол ______________________________________________________ Контактный телефон _____________________________________ Внимание! Опросный лист без ответов на все вопросы, подписей и печати к исполнению не принимается, все разделы должны быть разборчиво заполнены без исправлений Составил_______________ ___________ ______________ ФИО подпись дата Контактный телефон _____________________________ Утвердил _______________ ___________ ______________ ФИО подпись дата Место печати | №п/п Вопросы Ответы 1 Статическая нагрузка, кН 2 Диаметр подъемного каната*, мм 2.1 Конструкция каната (прядевый, закрытый)* 3 Обозначение чертежа коуша 4 Требуется изготовить комплектов, шт Примечание: *Указывается конкретный диаметр и тип конструкции каната с которым будет эксплуатироваться коуш Технические характеристики коушей типа ККБ (изменения параметров не допускается) Обозна- чение Диаметр каната, мм Статическая нагрузка при подъеме, кН Р а з м е р ы, мм Масса, кг грузо- людском грузо- вом А Б В Г Д 1ККБ.000 19÷23 51 65 912 300 360 38 50 74 - 01 22÷26 2ККБ.000 22÷26 89,3 116 1076 378 463 48 70 122 - 01 27÷33 - 02 30÷36 3ККБ.000 30÷36 155 200 1432 505 605 64 90 323 - 01 36÷42 - 02 40÷46 4ККБ.000 36÷42 235 305 1580 530 655 74 100 381 - 01 40÷46 - 02 44÷50 - 03 49÷55 5ККБ.000 44÷50 297 386 1826 608 748 84 114 510 - 01 49÷55 - 02 54÷60 - 03 59÷65 6ККБ.000 49÷55 - 415 1992 664 824 94 130 805 - 01 54÷60 - 02 59÷65 |
| --- | --- |