| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «Киселевский завод горного оборудования» на амортизаторы шахтных парашютов ____________________________________________________ Наименование организации, заполнившей опросный лист Шахта________________________________________________________________ Ствол ________________________________________________________________ Контактный телефон:_________________________ Внимание! Опросный лист без ответов на все вопросы, подписей и печати к исполнению не принимается, все разделы должны быть разборчиво заполнены без исправлений Составил _____________________________ ____________ _________ Ф.И.О подпись дата Контактный телефон: __________________________ Утвердил _______________________________ ___________ ________ Ф.И.О подпись дата Место печати | Расчет статического сопротивления амортизатора № п/п Наименование Обозначение | Размерность Величина 1 Обозначение чертежа амортизатора - - 2 Масса клети с максимальным грузом Q кг 3 Масса уравновешивающего каната (при отсутствии каната равна нулю) Qyp кг 4 Количество амортизаторов m шт 5 Масса 1 п.м тормозного каната Pk кг 6 Высота подъема H м 7 Отношение принятого замедления клети к ускорению свободного падения: n=j/g , где j=6 м/с , g=9,81 м/с n - 0,61 8 Величина тормозчщей силы: Fторм=(Q+Qур)*(n+1) Fторм кгс 9 Статическое сопротивление амортизатора рассчитывается по формуле: R0=(Fторм/1,2*m)+Pk*H ,кгс или R0=0,98*10-2((Fторм/1,2*m)+Pk*H) , кН R0 кгс (кН) 10 Требуется изготовить комплектов - шт Техническая характеристика амортизаторов Наименование Обозначение амортизатора ТА-1М.000 ТА-3М.000 Максимальное статическое сопротивление, кгс 15000 45000 Габаритные размеры, мм 575х250х860 575х350х860 Масса, кг, не более 124 174 |
| --- | --- | --- |