| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «Киселевский завод горного оборудования» на коуши КД _______________________________________________________________________ Наименование организации, заполнившей опросный лист Шахта ____________________________________________________________ Ствол ___________________________________________________________________ Контактный телефон: ____________________________________________ Внимание! Опросный лист без ответов на все вопросы, подписей и печати к исполнению не принимается, все разделы должны быть разборчиво заполнены без исправлений Составил _______________________ ____________ ______ Ф.И.О подпись дата Контактный телефон: _____________________ Утвердил _______________________ ____________ ______ Ф.И.О подпись дата Место печати | № п/п Вопросы Ответы 1 Статическая нагрузка, кН 2 Диаметр и тип головного каната*, мм 3 Исполнение коуша: болтовое/сварное 4 Обозначение чертежа коуша 5 Требуется изготовить комплектов Примечание: *Указывается конкретный диаметр и тип конструкции каната с которым будет эксплуатироваться коуш Техническая характеристика коушей КД (Изменение параметров не допускается) Обозначение Статическая нагрузка, кН Диаметр каната, мм Размеры, мм Масса, кг Н,мм В,мм А,мм Г,мм S,мм dв,мм УП 6,3.070 63 20,0-36,5 754 322 48 70 72 Ø 45h12 48 УП 12,5.070 125 27,0-46,5 996 423 55 100 91 Ø 60h12 113 УП 20.070 200 33,0-58,5 1306 539 70 125 106 Ø 80h12 218 УП 25.070 250 36,5-58,5 1339 550 75 135 125 Ø 85h12 260 УП 30.070 300 42,0-65,0 1429 600 75 150 125 Ø 90h12 338 УП 46.100 460 44,0-65,0 1615 680 85 195 145 Ø 11h12 504 |
| --- | --- |